## Slide 1: MEMBUAT STOPWATCH DENGAN ATMEGA 16
Kelompok 13
Rizal Anwar Sanusi 18.11.0021
Tia Novianti 18.11.0038
Putut Sahbroe A 18.11.0045

## Slide 2
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
char tampung[16]; //array tempat kita memunculkan kata2 pada LCD
int ms1,ms2,s1,s2,m1,m2; //variabel parameter waktu milidetik, detik dan menit
int p,r; //variabel state untuk pause dan reset

## Slide 3
// Exstenal interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
//pleace your code here
p = p + 1;
r = 0;
}
// Eksternal Interrupt 1 service rouine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
{

## Slide 4
//place your code here
r = 1;
}
// Declare your global vriables here
void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

## Slide 5
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;

## Slide 6
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;

## Slide 7
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x00;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
lcd_init(16);

## Slide 8
while (1)
{
//place your code here
delay_ms (4);
if (r == 0)
{ ms1 = ms1;
if (p == 0)
{
ms1 = ms1;
}
else if (p == 1)
{

## Slide 9
ms1 = ms1 + 1;
}
else if (p == 2)
{
p = 0;
}
}
else if (r == 1)
{
ms1 = 0; ms2 = 0; s1 = 0; s2 = 0; m1 = 0; m2 = 0;
}
if (ms1 == 10)

## Slide 10
{
ms1 = 0;
ms2 = ms2 + 1;
}
if (ms2 == 6)
{
ms2 = 0;
s1 = s1 + 1;
}
if (s1 == 10);
{
s1 = 0;
s2 = s2 + 1;

## Slide 11
}
if (s2 == 6)
{
s2 = 0;
m1 = m1 + 1;
}
if (m1 == 10)
{
m1 = 0;
m2 = m2 + 1;
}

## Slide 12
lcd_gotoxy(0,0); //menampilkan data di kolom 0 baris ke-0
lcd_puts("stopw");
sprintf(tampung,"%i%i : %i&i : %i%i ",m2,m1,s2,s1,ms2,ms1 ); //simpan data integer kearray tampung(16)
lcd_gotoxy(0,1); //menampilkan data di kolom 0 bais ke-2
lcd_puts(tampung); //menampilkan array tampung bertype char
}
}

## Slide 13: TERIMA KASIH