## Slide 1: ANGGOTA : 1.AMMAR ATHA F. 18.11.0052 2.Briliandi bagus S. 18.11.0267 3.Saefulloh ihza s. 18.11.0080
KELOMPOK3
GERBANG – GERBANG SISTEM DIGITAL DAN LOGIKA DASAR

## Slide 2: 1. Gerbang Transistor-Transistor Logic (IC TTL)
IC (Integrated Circuit) TTL merupakan perangkat logika yang memiliki tegangan kerja 4,5 sampai dengan 5,5 Volt. Jika batas tegangan dilampaui maka IC akan rusak, atau jika batas tegangan kurang maka IC tidak akan bekerja dangan baik. IC TTL yang telah difibrikasi untung gerbang-gerbang logika dasar antara lain:
§ AND: IC 7408
§ NAND: IC 7400
§ NOR: IC 7402, 7425, 7427
§ OR: IC 7432
§ NOT: IC 7404
§ EX-OR: IC 7486

## Slide 3: A. Gerbang AND
Gerbang AND adalah suatu gerbang dimana logika output akan bernilai 1 jika input logikanya semua bernilai 1. Gerbang AND ini sama saja dengan tanda kali atau perkalian.
Simbol gerbang AND 2 input:
Untuk gerbang AND 2 input berlaku hukum komutatif:
A . B = B. A = X

## Slide 4
Suatu gerbang AND dapat diasumsikan seperti suatu rangkaian listrik yang terdiri dari dua saklar yang terhubung secara seri. Jika saklar A dan saklar B dalam keadaan tertutup (Logika 1) maka aliran listrik tersebut akan mengalir dari sumber ke saklar A dan B, sehingga ada aliran arus ke lampu akibatnya lampu akan menyala. Jika salah satu saklar ( A atau B) dalam keadaan terbuka (logika 0) maka tidak akan ada aliran listrik yang mengalir dan lampu tidak akan menyala. Sehingga dapat disimpulkan lampu akan menyala jika saklar A dan B dalam keadaaan tertutup (logika 1).

## Slide 5
Tabel kebenaran gerbang AND 2 input: INPUT |  | OUTPUT | 
A | B | X = A . B | X = B . A
1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Simbol gerbang AND 3 input:
Untuk gerbang AND 3 input berlaku hukum komutatif:
A . B . C = (A . B) . C = A . (B . C)
Tabel kebenaran gerbang AND 3 input: INPUT m |  |  | OUTPUT |  | 
A | B | C | X = A . B . C | X = (B . A) . C | X = A . (B . C)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 7: B. Gerbang NOT (Inverter)
Gerbang logika NOT atau biasa disebut gerbang logika inverter adalah suatu logika yang berfungsi sebagai pembalik. Prinsip kerja dari gerbang logika inverter sangat sederhana yaitu jika kita memasukkan logika ”1” pada input maka output akan berlawanan dengan inputnya yaitu 0. Dengan kata lain jika kita memiliki suatu rangkaian dalam keadaaan High dan di dalam rangkaian tersebut diberikan inverter, maka keluarannya akan menjadi Low.

## Slide 8
Simbol gerbang NOT:
Jika kita masukkan dalam suatu program, maka persamaannya menjadi:
IF A = 0 THEN Ā = 1 atau IF A = 1 THEN Ā = 0
Pada Gambar , jika suatu rangkaian yang ada diberikan sebuah gerbang NOT/inverter dengan input 0, maka pada outputnya akan bernilai 1 (ON).

## Slide 9
Pada Gambar 1.7, jika suatu rangkaian yang ada diberikan sebuah gerbang NOT/inverter dengan input 1, maka pada outputnya akan bernilai 0 (OFF).

## Slide 10: C. Gerbang NAND
Gerbang logika kombinasional NAND merupakan gabungan antara dua gerbang yaitu AND dan NOT. Gerbang kombinasional NAND juga memiliki struktur logika yang sama dengan gerbang logika dasar AND yang memiliki 2 buah input dan 1 buah output.
Simbol gerbang NAND:

## Slide 11
Gerbang NAND juga disebut sebagai gerbang universal karena dari gerbang ini kita dapat membuat gerbang-gerbang logika yang lain seperti NOT, OR dan AND.

## Slide 12: D. Gerbang OR
Gerbang OR adalah suatu gerbang logika yang memiliki 2/lebih input dan memiliki 1 output.
Simbol gerbang OR:
Output (X) akan bernilai 1 (High) jika salah satu input (A atau B) bernilai 1 dan akan bernilai 0 (Low) jika kedua input (A dan B) bernilai 0.

## Slide 13: E. Gerbang EX-OR
Jika input A dan B dalam keadaan logika yang sama, maka output Y akan menghasilkan logika 0. Sedangkan jika input A dan B dalam keadaan logika yang berbeda, maka output Y akan menghasilkan logika 1. EX-OR merupakan variasi dari cara kerja logika OR.
Simbol gerbang EX-OR:

## Slide 14
Aplikasi dari proses logika EX-OR ini dapat dimanfaatkan untuk membandingkan dua buah data, yaitu apabila data-data tersebut mengandung informasi yang persis sama, maka XOR akan memberikan output logika 0.

## Slide 15: F. Gerbang EX-NOR
Jika input A dan B dalam keadaan logika yang sama, maka output Y akan menghasilkan logika 1. Sedangkan jika input A dan B dalam keadaan logika yang berbeda, maka output Y akan menghasilkan logika 0. EX-NOR dapat dikatakan memiliki sifat dari kebalikan EX-OR. EX-NOR dan NOR memiliki perbedaan hanya pada langkah ke-empat, yaitu jika A dan B pada logika 1 maka output Y juga 1, bukan 0 seperti pada logika NOR.

## Slide 16
Simbol gerbang EX-NOR: