## Slide 1: KELOMPOK 7
ANGGOTA KELOMPOK :
1. Iqbal Gilang Permana (18.11.0240)
2. Dwiki Agung Witriantino (18.11.0215)
3. Salahudin Abdullah Ibrahim (18.11.)
4. Syafril Maulana (18.11.0228)

## Slide 2
Flip flop (kombinasi umpan)
Latch terdiri dari 2 buah gerbang not (gerbang NAND masukan tunggal ) G1 & G2, keluaran dari suatu gerbang di umpan balikkan ke masukan pada gerbang yang lain , kombinasi umpan balik inilah yang di sebut flip flop.
Keadaan selalu stabil
Q= 0 → Qbar = 1 sebaliknya
Q= 1 → Qbar= 0
Keluaran G1 → Q=1 maka
Pada masukan G2 → B=1
Keluaran G2 → Qbar=0 maka
Pada masukan G1 → A=0
Sesuai keadaan awal, stabil

## Slide 3
Ada beberapa macam tipe flip flop yaitu,
Flip flop S-R
Flip flop S-R terdetak
Flip flop tipe T (toggle)
Flip flop tipe D (delay)
Flip flop J-K

## Slide 5
Flip flop S-R
S-R artinya adalah Set & Reset, untuk dapat membentuk flip flop gerbang harus mendapat tambahan Set-Reset, tanpa itu gerbang tidak bisa jalan.
Jika ingin menyimpan Q = 1 maka diset masukan S=1 & R=0
Jika S = 1 keluaran G3=0 sehingga Q=1 (pada saat masukan gerbang NAND rendah, keluarannya akan tinggi).
Q=1 akan masuk ke G2, dengan R=0 maka keluaran G4=1
G2 sekarang punya 2 masukan yg keduanya bernilai 1.
Mnghasilkan keluaran Qbar=0
Sebaliknya,
Jika ingin menyimpan Q = 0 maka diset masukan S=0 & R=1